|  | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр “НафтаТек»» ОКПД 2 28.92.12.130 УСТАНОВКА БУРОВАЯ ПОДЪЁМНАЯ УПА 80 6902.00.00.000ПС ПАСПОРТ г. БЕЖЕЦК 2020 г |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  | ОПИСАНИЕ И РАБОТА Назначение Установка буровая подъемная УПА80 предназначена для: - спуска и подъема насосно-компрессорных труб; - установки эксплуатационного оборудования на устье скважин; - проведения работ по ликвидации аварий; - разбуривания цементной пробки в трубах диаметром 5-6" и связанных этим процессом операций (спуска и подъема бурильных труб, промывки скважин и т.п.); - проведения буровых работ. Установка предназначена для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от - 45°С до + 45°С по ГОСТ 16350-69. Климатическое исполнение изделия УХЛ, группа условий эксплуатации 5, категория размещения – первая по ГОСТ 15150-69 В базовой комплектации механизмы установки монтируются на шасси типа КрАЗ -63221, КрАЗ -65053, при отличии от базовой комплектации – на другое шасси либо полуприцеп. 2.Основные технические характеристики Таблица 1 Наименование параметра, характеристики Значение параметра, характеристики Монтажная база КрАЗ 63 221/ КрАЗ 65053 | Колесная формула 6 х 6/6 х 4 Двигатель четырёхтактный дизельный, V-образный с турбонаддувом ЯМЗ-238. ДЕ 2 Грузоподъемность максимальная, кН (т) 785 (80) Глубина текущего ремонта (НКТ 14 кг/м), м 4 000 Условная глубина бурения (колонной 24 кг/м), м 2 000 Максимальная скорость движения по дорогам общего пользования, км/ч 50 Снаряженная масса подъемной установки, кг 28 450 Габаритные размеры установки в транспортном положении, мм: - Длина - Ширина - Высота 13 330 2 500 4 000 Лебедка: Тяговое усилие на барабане, не более, кН (тс) 153 (15,3) Число скоростей лебедки 4 Скорость подъема крюкоблока, м/с 0,15…..1,6 Наружный диаметр главного барабана, мм 455 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |
| Инв.№ одл. |  | Разраб. | Захаров |  |  | Установка буровая подъемная УПА 80 Паспорт | Лит. | Лист | Листов |
|  |  | Пров. | Шевченко |  |  |  |  |  |  | 2 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «ИЦ»НафтаТек» |
|  |  | Утв. | Ахмедов |  |  |  |  |
|  | Диаметр тормозных шайб барабана, мм 1000 Размеры тормозных колодок барабана, мм 515х150х80х32 Мачта (вышка) Двухсекционная телескопическая, наклонная с открытой передней гранью с системой дистанционного и ручного подъёма мачты Гидравлическая лебедка выдвижения верхней секции, шт. -привод -Диаметр каната, мм - Допускаемая нагрузка на крюке, кН (т) - Скорость намотки, м/с - Давление в гидросистеме, мПа (кгс /см²) не более - Давление холостого хода мПа (кгс /см²) не более 1 Гидромотор 310.2.112 15,0 29,5 (3) 0,3 11,8 (120) 0,98 (10) Высота мачты от земли до оси кронблока, м 22,5 Угол наклона мачты, не более 4° Длина свечи, м 12-14 Талевая система С механизмом крепления неподвижного конца талевого каната Номинальная нагрузка, кН (т) - число шкивов крюкоблока - число шкивов кронблока | 785 (80) 3 4 Аутригеры: - передние, рабочий ход, мм - задние, рабочий ход, мм Опоры аутригеров: - опорная площадь каждой опоры, м² - задняя опорная плита с талрепами - передняя опорная плита 200 200 0,5 Разборная L=4500 мм. Разборная L=2300 мм. Гидросистема рабочая: - Тип и модель насоса - Давление максимальное, мПа (кгс/см²) - Номинальная подача, м³/ с, (л/мин) Аксиально-поршневой 3102.112.04 - 2 шт. 19,6 (200) 0,38 (380) |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Маслобак общий на обе гидросистемы, объем бака, л 600* *По указанию в договоре возможна установка раздельной гидросистемы с двумя баками по 600 и 300 л. Соответственно, также подогрев бака (баков) от выхлопной системы. Освещение рабочее - Тип - Напряжение, В - Количество светильников, шт. Взрывозащищённое, от промысловой сети или электростанции 220 12 Освещение аварийное - Тип - Напряжение, В - Количество светильников, шт. Взрывозащищённое, от электросети шасси 24 5 Пневмосистема - Номинальное давление, мПа (кгс/см²) - Максимальное давление, мПа (кгс/см²) Питание от пневмосистемы шасси 0,68 (7); 0,8 (8) Гидроцилиндр подъема вышки, шт. - рабочее давление, Мпа (кгс/см2) - максимальное давление, Мпа (кгс/см2) 2 11,8 (120) 16 (160) Вспомогательная лебедка - привод гидравлический - допускаемая нагрузка на крюке, кН (т) - давление в гидросистеме, Мпа (кгс/см²) не более - диаметр каната, мм - скорость намотки, м/с Гидромотор 310.4.112 29,5 (3) 11.8 (120) 13,5 0,3 Гидрораскрепитель - ход, мм. - максимальное тяговое усилие, кН(тс) 950 50 (5) Ограничитель подъёма крюкоблока - тип - перебег, м не более тросовая система 1,6 Ограничитель грузоподъёмности -точность показаний грузоподъёмности, % ИВЭ 50 (ДЕЛ 140) ± 2,5 Аварийный останов двигателя, тип - продолжительность работы двигателя после включения останова не более (сек) Пневматический с электромагнитным приводом включения с поста бурильщика 10 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Привод ротора Карданный Гидравлический *По указанию в договоре поставки возможна установка цепного привода ротора Приспособление для установки агрегата в горизонтальное положение креномер жидкостный Манифольд-стояк в сборе с БРС 2» Рабочее давление, Мпа (кгс/см²) Буровой рукав, длина, мм Ду Ø 50 25 (250) 12 000 Рабочая площадка не силовая, облегченная, телескопическая с переменной высотой установки с лестницами. Размеры в рабочем положении, мм* От 2000 х 2500 до 3000 х 4000 Штропа эксплуатационные, грузоподъемность, кН (т). 785 (80) Надежность Ресурс до капитального ремонта не менее, ч 15 000 Наработка на отказ, ч 700 Полный установленный срок службы, лет, не менее 9 Примечание: допускаемые предельное отклонение габаритных размеров ±2,0%, массы установки ± 3%. * опция Комплект поставки может меняться по согласованию с Заказчиком. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | 3. Комплектность 3.1 Базовый состав поставки Таблица 2 Наименование Кол-во Базовое шасси типа: КрАЗ-63221, КрАЗ 65053 1 шт. Мобильный блок навесного оборудования: 1 комп. Лебёдка 1 шт. Мачта (вышка) телескопическая 2-х секционная 1 шт. Кронблок 1 шт. Редуктор угловой 1 шт. Редуктор промежуточный 1 шт. Талевая система и система оттяжек 1 комп. Крюкоблок 1 шт. Трос талевой системы Ø 25,0 200 м. Троса системы оттяжек Ø 18,0 1 комп. Лебёдка выдвижения верхней секции мачты, с тросом Ø 15,0 1 комп. Гидравлическая вспомогательная лебёдка, с тросом Ø 11,5 1комп. Аутригеры передние гидравлические с механическими замками 2 шт. Аутригеры задние гидравлические с механическими замками 2 шт. Плита опорная под передние аутригеры 1 шт. Плита опорная под задние аутригеры с талрепами 1 шт. Гидросистема рабочая / монтажная 1 комп. Маслобак 600 л. 1 шт. Подвеска гидроключа, с тросом Ø 11,5 1 шт. Подвеска машинных ключей, с тросом Ø 11,5 2 шт. Кронштейн подвески кабеля ЭЦН 1 шт. Установка гидрораскрепителя с системой роликов и тросом Ø 11,5 1 комп. Освещение рабочее/аварийное, 220/24 (взрывобезопасное), кол-во светильников 12 и 5 соответственно 1 комп. Пульт бурильщика с укрытием 1 комп. Комплект лестниц и ограждений 1 комп. Стояк манифольда ду50, с буровым рукавом и коленом шарнирным 1 комп. Агрегат типа ВАСТ 800-20ЭМ 1 комп. Штропа ШЭ-80 1 комп. Искрогаситель ИГС-110 1шт.. Индикатор веса ИВЭ-50 (ДЕЛ 140) 1 шт. Пневмосистема 1 комп. ЗИП – установки: - комплект всех типоразмеров манжет и колец установки -1 комп. - вкладыш фрикционный – 28 шт. - колодка тормозная – 42 шт. - клапан разрядник – 2 шт. - диафрагмы пневмамуфт – 2 шт. 1 комп. ЗИП – шасси 1 комп Комплект сопроводительной документации на установку и шасси 1 комп. Комплект сопроводительной документации на покупные изделия 1 комп. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Перечень сопроводительной документации Таблица 3 Обозначение Наименование документа Количество на 1 установку 6902.00.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации 1 6902.80.00.00.000 ПС Паспорт 1 6902.00.00.000 УКВ Упаковочная ведомость 1 6902.00.00.000 ОБ Копия обоснования безопасности 1 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.80.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Гарантии предприятия – изготовителя и порядок предъявления рекламаций Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям технических условий при соблюдении Потребителем указаний Руководства по эксплуатации установки буровой подъемной УПА 80. 4.1. Срок эксплуатации и гарантийный срок установки указаны в формуляре установки и исчисляются со дня ввода в эксплуатацию. 4.2. Предъявление и удовлетворение рекламаций производится при соблюдении потребителем условий транспортирования, монтажа, эксплуатации, хранения и проведения регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с Руководством по эксплуатации. Гарантийные обязательства на шасси КрАЗ (в т.ч. силовой агрегат) устанавливаются Изготовителями данного оборудования и указаны в их сопроводительной документации (сервисная книжка, руководство по эксплуатации на шасси и силовой агрегат). Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств указаны в сопроводительной документации на шасси и силовой агрегат. 4.3. В случае обнаружения неисправности, отказа или поломки узлов установки в период гарантийного срока эксплуатации Потребитель в 3-х дневный срок направляет извещение Изготовителю по прилагаемой форме любым доступным способом. 4.4. При получении извещения Изготовитель в течение трёх рабочих дней сообщает потребителю своё решение об участии представителя предприятия для рассмотрения претензии или составления акта-рекламации с участием представителя независимой организации. 4.5. Акт-рекламация оформляется по прилагаемой форме после прибытия полномочного представителя Изготовителя либо Потребителем в трёхдневный срок после принятия решения Изготовителем о неучастии своего представителя. Акт-рекламация отправляется в адрес Изготовителя не позднее 5 дней со дня её оформления. 4.6. До решения Изготовителем о направлении представителя неисправные узлы и детали не должны подвергаться разборке. При невозможности установить причину отказа и виновную сторону на месте, неисправные узлы и детали по требованию Изготовителя подлежат отправке в адрес Изготовителя для лабораторного исследования. В случае установления своей вины по выходу из строя узлов или деталей во время гарантийного периода Изготовитель принимает меры по безвозмездному восстановлению неисправного узла или детали. 4.7. Акты-рекламации не подлежат рассмотрению и удовлетворению в случаях: - истечение гарантийного срока; - нарушение требований инструкции по эксплуатации; - составление и предъявление Изготовителю актов-рекламаций с нарушением установленных сроков и формы; - при отказе от отправки для исследования по требованию Изготовителя неисправных узлов или деталей; - умышленная порча узлов и деталей; - внесение изменений без согласования с Изготовителем; - разборка и ремонт узлов в гарантийный период без согласования с Изготовителем. Исключение составляют: замена изношенных деталей на детали из прилагаемого комплекта запасных частей, а также замена лампочек электрических, талевого и других канатов. Внимание: За нарушение условий эксплуатации и требований настоящего Руководства Изготовитель вправе в одностороннем порядке прекратить период гарантийной эксплуатации (снять установку с гарантии). |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Извещения и акты-рекламации высылаются по адресу: Россия, 171981, Тверская область, г. Бежецк, ул. Молодежная д.1 ООО «ИЦ»НафтаТек» Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии Изготовителя Гарантийное обязательство Гарантийный срок эксплуатации установки подъемной УПА80 12 месяцев со дня ввода установки в эксплуатацию. Изготовитель гарантирует надёжную работу оборудования установки 12 месяцев при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок на покупные изделия устанавливается действующей на них нормативно-технической документацией. Гарантии не распространяются на детали, прикладываемые к установке буровой подъемной, как запасные части, а также неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и хранением. Срок консервации 6 месяцев. Полный установленный срок службы установки буровой подъемной УПА80 - 9 лет. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | 5. Эксплуатационные ограничения Запрещается использование установки: - на площадке с недостаточной несущей способностью грунта; - без испытания несущей способности якорей оттяжек; - с превышением технических параметров, указанных в настоящем Руководстве; - при температуре окружающего воздуха ниже минус 45(С и выше плюс 45 (С; - при скорости ветра выше 15 м/с, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице; - при тумане с горизонтальной видимостью менее 20м и снегопаде. Для ветровых оттяжек разрешается применение ЯКОРЕЙ (АНКЕРОВ) ДИАМЕТРОМ НЕ МЕНЕ 73 мм. ТОЛЩИНА СТЕНКИ НКТ НЕ МЕНЕЕ 5,5 мм. И ДЛИНА НЕ МЕНЕЕ 3500 мм. (при условии, якоря должны выдержать нагрузку на страгивание при испытании не менее 8 тонн каждый). Силовые оттяжки натянуть с усилием 6 кН (до отсутствия провисания), при этом момент затяжки должен составлять 20 кГ(м. Ветровые оттяжки закрепить к якорям, натянуть с усилием 6 кН (до отсутствия провисания), при этом момент затяжки должен составлять 20 кг м. В связи с тем, что трансмиссия быстрого хода лебедки рассчитана на передачу нагрузки не более 25 тс, а двигатель при определенных сочетаниях передаточных чисел трансмиссии обеспечивает большую грузоподъемность: Запрещается включение быстрого хода лебедки при нагрузке на крюке более 25 тонн, ограничение грузоподъемности быстроходной муфты в 25т. осуществляется регулятором давления, установленным в нижнем пневмоящике. Показания манометров 3,6…4 кг/см2 Таблица 4 № п/п Наименование параметра Ед. изм. Величина параметра 1 Давление в монтажной линии гидросистемы, не более МПа 16,0 2 Давление в основной линии гидросистемы, не более МПа 20,0 3 Давление в пневмосистеме, не более МПа 0,8 4 Допустимая нагрузка на крюке, не более | кН (тс) 789 (80) 5 Нагрузка на якорь расчетная кН 80 6 Расстояние от оси задних аутригеров до устья скважины в продольном направлении мм 1500±50 7 Скорость движения к месту установки км/час 50 8 Несоосность оси крюкоблока и устья скважины мм ±50 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Ресурс изделия до первого________________________________________________________ среднего, капитального ремонта________________________________________________________________________ параметр, характеризующий наработку в течение срока службы ________ лет, в том числе срок хранения______________________ ______________ лет (года) _______________________________________________________ параметр, характеризующий наработку при _____________________ ремонте (ах) в течение срока службы_________________ лет. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении Потребителем требований действующей эксплуатационной документации. (Линия отреза при поставке на экспорт) Гарантии изготовителя (поставщика) _______________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Консервация установки буровой подъемной УПА 80 Таблица 5 Дата Наименование операции Срок действия Должность, ФИО, подпись Примечание. Первая запись выполняется предприятием-изготовителем изделия. Последующие записи вносятся при эксплуатации и ремонте. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство об упаковывании свидетельство об упаковывании Установка буровая подъемная УПА 80 №_______________ наименование изделия обозначение заводской номер Упакован (а) ___________________________________________________________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ________________________ _______________________ _____________________ должность личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Примечание. Форму заполняет предприятие – изготовитель |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке Свидетельство о приемке Установка буровая подъемна УПА 80 № _______________ наименование изделия обозначение заводской номер смонтированная на шасси ___________________________, № _______________ заводской номер двигатель №___________________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения по назначению. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________20 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи ________________________ « ____»_____________20 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи ________________________ « ____»_____________20 ___ г |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке крюкоблока Свидетельство о приемке Крюкоблок КРБ-80 № _______________ наименование изделия обозначение заводской номер прошел испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 № _______________ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке лебедки Свидетельство о приемке Лебедка ЛП-17 № ______________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 № _____________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке мачты Свидетельство о приемке Мачта М-22,5 №_______________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 №___________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП ______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке кронблока Свидетельство о приемке Кронблок КБ-80 №_______________ наименование изделия обозначение заводской номер прошел испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 №___________ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке лебедки вспомогательной Свидетельство о приемке Лебедка вспомогательная ЛГ-3 №__________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА80 №__________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке лебедки выдвижения верхней секции Свидетельство о приемке Лебедка выдвижения верхней секции ЛГ-3 №________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 №__________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке тормозной ленты Свидетельство о приемке Лента тормозная УПБ 100А.04.02.020 №_____________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА80 №_____________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке тормозной ленты Свидетельство о приемке Лента тормозная УПБ 100А.04.02.020 №_____________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 №_____________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке шайбы тормозной Свидетельство о приемке Шайба тормозная УПБ 100.04.03.20 №___________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 №____________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке шайбы тормозной Свидетельство о приемке Шайба тормозная УПБ 100.04.03.20 №___________ наименование изделия обозначение заводской номер прошла испытания в составе установки буровой подъемной УПА80 №____________ заводской номер изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке манифольда Свидетельство о приемке Манифольд 50мм ___________________ №___________ наименование изделия обозначение заводской номер прошел гидравлические испытания изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи ________________________ год, месяц, число ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Лица ответственные за безопасную работу установки Таблица 6 № и дата приказа о назначении ФИО, должность Подпись |
| ё |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Сведения о движении изделия при эксплуатации Таблица 7 № п/п Поступил (а) Должность, ФИО и подпись лица, ответственного за приемку Отправлен (а) Откуда Номер и дата приказа (наряда) Куда Номер и дата приказа (наряда) Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов Таблица 8 Дата Сведения о замене и ремонте Подпись ответственного лица Примечание: документы, подтверждающие качество вновь установленных элементов установки (взамен изношенных), качество примененных при ремонте материалов, а также качество сварки, должны хранится в специальной папке. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Карта работы установки (заполняется эксплуатирующей организацией в конце года) Таблица 9 Дата Число фактически отработанных часов Освоено или отремонтировано скважин Подпись |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами (заполняется в период эксплуатации изделия) Таблица 10 Дата Вид осмотра или проверки Результат осмотра или проверки Должность, ФИО и подпись проверяющего Примечание |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Сведения о рекламациях Таблица 11 Номер и дата рекламации Краткое содержание рекламаций Меры принятые Изготовителем |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Сведения о назначении ответственного за эксплуатацию изделия Таблица 12 № п/п Должность ФИО ответственного лица Номер и дата приказа Подпись ответственного лица |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Результаты технического освидетельствования Таблица 13 Дата освидетельствования Наименование и обозначение Результаты освидетельствования Периодичность Срок следующего освидетельствования Должность, ФИО и подпись представителя контрольного органа |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Регистрация Установка зарегистрирована за № __________ в _______________________________________ (регистрирующий орган) (должность регистрирующего лица) _______________________ (подпись) «_____»________________20___ г. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Перечень применяемых канатов Таблица 14 № п/п Наименование, назначение Тип Сертификат Коэф. запаса прочности 1 Канат Талевая система ОС 25-В-Т 1770(180) Прилагается согласно перечня сопроводительной документации 3,2 2 Канат Страховой канат 11,5-Г-В-Н-Р 1860(190) 4,0 3 Канат Ветровые оттяжки 18,0-Г-В-Н-Р 1860(180) 3,01 4 Канат Силовые оттяжки 18,0-Г-В-Н-Р 1770(190) 3,01 5 Канат Выдвижение верхней секции 15,0-Г-В-Н-Р 1770(180) 4,0 6 Канат Противозатаскиватель 7,6-Г-В-Н-Р 1770(180) 3,0 7 Канат Страховые канаты подвесных элементов вышки 8,1-Г-ВК-Н-Р 1860(190) 3,0 8 Канат Лебедка вспомогательная 11,5-Г-В-Н-Р 1860(190) 3,0 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Свидетельство о приемке редуктора промежуточного Свидетельство о приемке Редуктор промежуточный ______________________ №___________ наименование изделия обозначение заводской номер прошёл обкатку в течении 30 мин при 300 об/мин и 60 мин при 1200 об/мин, а также испытания в составе установки буровой подъемной УПА80 №____________ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке редуктора привода насосов Свидетельство о приемке Редуктор привода насосов _________________ №___________ наименование изделия обозначение заводской номер прошёл обкатку в течении 30 мин при 300 об/мин и 60 мин при 1200 об/мин, а также испытания в составе установки буровой подъемной УПА80 №____________ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| ё |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Свидетельство о приемке редуктора углового Свидетельство о приемке Редуктор угловой _____________________ №___________ наименование изделия обозначение заводской номер прошёл обкатку в течении 30 мин при 300 об/мин и 60 мин при 1200 об/мин, а также испытания в составе установки буровой подъемной УПА80» №____________ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г год, месяц, число Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Свидетельство о приемке редуктора цепного Свидетельство о приемке Редуктор цепной ____________ №___________ наименование изделия обозначение заводской номер прошёл обкатку в течении 30 мин при 300 об/мин и 60 мин при 1200 об/мин, а также испытания в составе установки буровой подъемной УПА 80 №____________ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для применения в составе данной установки. Начальник ОТК МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________ Обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г Заказчик ( при наличии) МП _______________________ _____________________ личная подпись расшифровка подписи « ____»_____________201 ___ г |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв№дубл |  |  |
| Взам.инв№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Список используемых материалов на несущих конструкциях установки буровой подъёмной УПА 80 (сертификаты на материалы прилагаются) Таблица 15 |
| --- |
| №п/п | Назначение и обозначение узлов и элементов | Вид, профиль металлопроката и его стандарт | Марка материала группа, класс прочности | Стандарт на марку материала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | УПА 60/80.07.06.000А Кронштейн | Лист δ =40 19903 – 74 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 2 | УПА 60/80.07.06.000-01А Кронштейн | Лист δ =40 19903 – 74 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 3 | УПА 60/80.07.00.001А Стойка | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 4 | УПА 60/80.07.00.002А Поперечина | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 5 | УПА 60/80.07.00.003А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 6 | УПА 60/80.07.00.004 А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 7 | УПА 60/80.07.00.005 А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 8 | УПА 60/80.07.00.006 А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 9 | УПА 60/80.07.09.000 Упор верхней секции | Лист δ =40 19903 – 74 | Сталь 09Г2С | 5520 – 70 |
| 10 | УПА 60/80.07.00.007А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| Подп. и дата |  | 11 | УПА 60/80.07.00.008 А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
|  |  | 12 | УПА 60/80.07.00.009 А Косынка | Лист δ = 6 19903- 74 | Сталь 09Г2С | 5520-70 |
|  |  | 13 | УПА 60/80.07.00.013А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
|  |  | 14 | УПА 60/80.07.00.014А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| Инв№дубл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | УПА 60/80.07.00.012А Корпус упора | Лист δ = 100 1577 – 93 | 09Г2С |  |
|  |  | 16 | УПА 60/80.07.00.015А Нога вышки | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| Инв.№ |  | 17 | УПА 60/80.07.00.016А Нога вышки | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
|  |  | 18 | УПА 60/80.08.00.001А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| Подп. и дата |  | 19 | УПА 60/80.08.06.002А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| Инв.№ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Продолжение таблицы 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | УПА 60/80.08.00.003А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 21 | УПА 60/80.08.00.004А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 22 | УПА 60/80.08.00.005А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 23 | УПА 60/80.08.00.006А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 24 | УПА 60/80.08.00.007А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 25 | УПА 60/80.08.00.008 А Раскос | Труба 60 х 5 8734-78 | В20 | 8731-74 |
| 26 | УПА 60/80.08.00.009А Поперечина | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 27 | УПА 60/80.08.00.010А Поперечина | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 28 | УПА 60/80.08.00.011 А Поперечина | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 29 | УПА 60/80.08.00.012 А Поперечина | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 30 | УПА 60/80.08.00.013А Поперечина | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| 31 | УПА 60/80.08.00.014А Стойка | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
| Подп. и дата |  | 32 | УПА 60/80.08.00.015А Связь | Лист δ = 50 | 09Г2С | 19282-73 |
|  |  | 33 | УПА 60/80.08.00.016А Нога вышки | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
|  |  | 34 | УПА 60/80.08.00.017А Нога вышки | Труба 100х100х7 8639 – 82 | Сталь 09Г2С | 19281-89 |
|  |  | 35 | УПА 60/80.08.00.018А Ребро | Лист δ = 10 19903 – 74 | Ст 3пс | 380-89 |
| Инв.№дубл |  | 36 | УПА 60/80.01.01.001 Ребро | Лист δ = 10 19903 – 74 | Ст 3пс | 380-89 |
|  |  | 37 | УПА 60/80.01.01.0002 Лист | Лист δ = 10 19903 – 74 | Ст 3пс | 380-89 |
|  |  | 38 | УПА 60/80.01.01.003 Лист | Лист δ = 10 19903 – 74 | Ст 3пс | 380-89 |
| В зам. Инв№ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | УПА 60/80.01.01.00.001 Балка продольная | Швеллер Ш27 У 8240-97 | 09Г2С | 19281-89 |
|  |  | 40 | УПА 60/80.01.01.00.002 Балка поперечная | Швеллер Ш27 У 8240-97 | 09Г2С | 19281-89 |
|  |  | 41 | УПА 60/80.01.01.003 Поперечина | Швеллер Ш27 У 8240-97 | 09Г2С | 19281-89 |
|  |  | 42 | УПА 60/80.01.01.004 Поперечина | Швеллер Ш27 У 8240-97 | 09Г2С | 19281-89 |
| Подп. |  |  |  |
| Инв.№ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6902.00.00.000 ПС | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
|  |  | Изм | Лист | №докум. | Подп | Дата |  |  |  |